### Napájecí zdroje počítačů:
- Funkce: Napájecí zdroj mění střídavý (AC) proud na stejnosměrný (DC) pro napájení počítačových komponent (např. 3,3V, 5V, 12V).
- Princip:
  - Spínaný zdroj: Používá spínací tranzistor pro regulaci napětí, což je efektivní a kompaktní způsob. Má výhodu v malé velikosti a vyšší účinnosti.
  - Transformátorový zdroj: Používá elektromagnetickou indukci pro převod napětí, je větší, těžší a méně efektivní ve srovnání se spínaným zdrojem.
### Typy napájecích zdrojů:
1. AT vs. ATX:
  1. AT: Starší, používal mechanický spínač, poskytoval 5V a 12V.
  2. ATX: Modernější, přidává 3,3V, podporuje softwarové zapínání a stand-by režim.
2. Verze ATX:
  1. ATX 12V a ATX 12V 2.0: Přidávají konektory pro procesory a grafické karty (4pinové, 8pinové).
  2. PCI-E: Napájení pro grafické karty.
  3. SATA: Novější konektory pro pevné disky a optické mechaniky.
  4. ATX 3.0: Nový standard, přidává nové napájecí konektory, např. 12VHPWR pro vyšší výkon pro grafické karty.
3. Chlazení a modularita:
  1. Napájecí zdroje mají ventilátory (120mm nebo 80mm) pro chlazení, některé modely používají pasivní chlazení.
  2. Modulární zdroje: Umožňují odpojit nepoužívané kabely pro lepší airflow.
4. Výkon a účinnost:
  1. Výkon mezi 300W a 700W pro běžné použití, výkonnější až 2000W.
  2. 80 PLUS certifikace zajišťuje energetickou účinnost nad 80%. Typy certifikace:
    1. 80 PLUS (min. 80% účinnost)
    2. 80 PLUS Bronze (min. 82% účinnost)
    3. 80 PLUS Silver (min. 85% účinnost)
    4. 80 PLUS Gold (min. 87% účinnost)
    5. 80 PLUS Platinum (min. 90% účinnost)
    6. 80 PLUS Titanium (min. 92% účinnost)
  3. PFC (Power Factor Correction):
    1. Aktivní PFC: Zlepšuje účinnost a kompaktnost, ale může být náchylný na rušení.
    2. Pasivní PFC: Zlepšuje účinnost, ale je méně efektivní než aktivní PFC.
  4. Účinnost zdroje: Vyjadřuje poměr mezi výkonem, který napájecí zdroj odevzdá (napájení počítačových komponent), a výkonem, který spotřebuje z elektrické sítě. Vyšší účinnost znamená menší ztráty a méně generovaného tepla.
  5. Cybenetics certifikace zdrojů: Tato certifikace hodnotí nejen účinnost napájecího zdroje, ale i hlučnost a kvalitu. Zdroje jsou hodnoceny na základě jejich výkonu, účinnosti a hlučnosti.
Další typy:
- SFX a TFX: Kompaktní zdroje pro malé počítače.
- Flex ATX: Horké "plug and play" připojení v serverech.
- Notebookové zdroje: Napájení přenosných počítačů (12V až 20V).
Výrobci: Seasonic, CoolerMaster, Thermaltake, Asus, Fortron.
### Záložní zdroj UPS:
- UPS (Uninterruptible Power Supply) – Zařízení, které zajišťuje nepřerušovanou dodávku energie pro citlivá zařízení.
- Chrání zařízení jako počítače, telekomunikační systémy, nemocniční přístroje před výpadky proudu.
- Princip fungování: Při výpadku proudu přepne na baterie, do obnovení napětí nebo vybití baterie.
### Typy UPS:
1. Off-line UPS – Základní model, přepíná na baterie při výpadku napájení.
2. Line-interactive UPS – Stabilizuje napětí, přepíná na baterie při větších problémech.
3. Online UPS – Nejpokročilejší, poskytuje stabilní napětí i při kolísání napájení.
  1. Co dělá Online UPS?: Online UPS poskytuje kontinuální napájení, čímž zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany proti výpadkům a kolísání napětí.
Problémy, které UPS řeší:
- Výpadek napájení (blackout).
- Krátkodobý pokles napětí.
- Napěťové špičky a přepětí.
- Elektromagnetické rušení.
- Změny frekvence a harmonické zkreslení.
Výrobci: APC, Fortron, Eaton, HP.
### Počítačová skříň (Case):
- Funkce: Upevňuje komponenty, zajišťuje správné proudění vzduchu pro odvod tepla, chrání proti poškození a statické elektřině.
- Materiály: Ocel (SECC, SGCC), tvrzené sklo nebo akrylát pro bočnice, plast (ABS) pro čelní panel.
### Vnitřní členění:
1. Tray: Upevnění základní desky.
2. Bay: Pozice pro optické mechaniky (5,25“), pevné disky (3,5“) nebo SSD (2,5“).
3. Rozšiřující karty: Sloty pro grafické, síťové a zvukové karty.
4. Napájecí zdroj: Prostor pro upevnění zdroje.
5. Ventilátory: Pozice pro přídavné ventilátory.
### Tvar a rozměry:
- Desktop: Vodorovně, zabírá více místa.
- Tower: Svisle, úspornější, oblíbené typy: Micro-Tower, Midi-Tower, Big-Tower.
- Další typy: HTPC, Cube, Barebone, All-in-One (PC v monitoru).
### Čelní panel:
Tlačítka (zapnutí, reset), LED diody (stav PC, disk), USB porty, audio konektory, čtečky paměťových karet.
Výrobci: Eurocase, CoolerMaster, Asus (levnější), Zalman, Thermaltake, Lian-Li (dražší).
### Casemodding:
- Úpravy skříní pro lepší vzhled a funkčnost.
  - Optický casemodding: Změny vzhledu, LED osvětlení, malování.
  - Chlazení: Zlepšení odvádění tepla (ventilátory, vodní chlazení).
  - Přetaktování: Zvyšování frekvence komponentů.
### Chlazení komponent PC:
Důležitost chlazení: Při vysokých teplotách (nad 85 °C) dochází ke ztrátě funkce polovodičů. Přehřátí může způsobit selhání obvodů.
### 2. Typy chlazení:
#### 2.1 Chlazení vzduchem:
- Aktivní chlazení: Použití ventilátoru k odvádění tepla.
- Pasivní chlazení: Pouze přirozené proudění vzduchu, bez ventilátoru.
- Komponenty: Nejvíce se ochlazují CPU, GPU, RAM, disk a zdroj.
#### 2.2 Teplo-vodivá pasta:
- Účel: Zajišťuje lepší přenos tepla mezi procesorem/grafickou kartou a chladičem.
- Typy past:
  - Silikonová: Střední tepelná vodivost, levná.
  - Keramická: Lepší tepelná vodivost než silikonová.
  - Kovová: Nejlepší tepelná vodivost, ale může být vodivá elektricky.
#### 2.3 Heatpipe (tepelné trubičky):
- Funkce: Využívá odpařování a kondenzace pracovní látky k efektivnímu přenosu tepla.
- Použití: U procesorů, grafických karet a notebooků.
#### 2.4 Vapor Chamber (parní komora):
- Funkce: Efektivněji rozvádí teplo po celé ploše čipu pomocí kapaliny uvnitř komory.
- Výhoda: Lepší rozptyl tepla než heatpipe.
#### 2.5 Vodní chlazení:
- Princip: Uzavřený systém, kde destilovaná voda cirkuluje čerpadlem přes radiátory, odvádí teplo.
- Komponenty vodního chlazení: Vodní blok, čerpadlo, radiátor, hadice, ventilátory.
- Výhody: Vysoce účinné chlazení, tišší než vzduchové chlazení.
- Nevýhody: Dražší, složitější instalace.
### Chování počítače při přehřátí:
Prevence: Systémy monitorují teploty a při vysokých hodnotách mohou snižovat výkon, případně vypnout počítač, aby se zabránilo poškození.
### Ventilátor s tří vs. čtyřpinové napájení:
- Třípinové napájení: Má 3 piny - napájení, zem a signál pro otáčky ventilátoru.
- Čtyřpinové napájení: Má 4 piny - kromě napájení, země a otáčkového signálu přidává PWM signál pro regulaci otáček ventilátoru.