### 1. Základní informace o procesorech
- CPU (Central Processing Unit) – hlavní součást počítače, která čte a vykonává strojové instrukce.
- Strojový kód – jazyk, ve kterém procesor provádí operace, odlišný pro různé typy procesorů.
- Mikroprocesor – procesor umístěný do jednoho integrovaného obvodu.
- Tranzistory – základní stavební prvek procesoru, vyrobený z křemíku.
- Taktovací frekvence (MHz, GHz) – označuje rychlost, s jakou procesor vykonává operace, ale není to přímo počet instrukcí za sekundu. Frekvence ovlivňuje čas potřebný na provedení instrukce, ale reálný výkon závisí i na dalších faktorech (architektura, optimalizace instrukcí atd.).
### 2. Součásti procesoru
- Řídicí jednotka – řídí činnost procesoru, čtení a dekódování instrukcí, načítání operandů.
- Sada registrů – slouží k dočasnému ukládání operandů a mezivýsledků.
- Aritmeticko-logická jednotka (ALU) – provádí aritmetické a logické operace.
- Jednotka plovoucí desetinné čárky (FPU) – používá se pro operace s plovoucí desetinnou čárkou.
- Cache paměť – vyrovnává rozdíly mezi rychlostí RAM a CPU, rozdělena na L1, L2 a L3.
- Počet jader – procesory dnes obsahují od 2 do 32 jader.
- Systém na čipu (SoC) – obsahuje kromě CPU i další komponenty (např. GPU, zvukové jednotky).
### 3. Dělení procesorů
- Podle délky operandu (bitová architektura): 8bitové, 16bitové, 32bitové, 64bitové procesory.
- Podle architektury:
  - RISC (Reduced Instruction Set Computer) – jednoduché instrukce, rychlé provádění.
  - CISC (Complex Instruction Set Computer) – složitější instrukce, menší počet operací za sekundu.
- Podle počtu jader: jednojádrové, dvoujádrové, čtyřjádrové a více.
- Podle dalších parametrů: dělění dle výrobce, patice, FSB, GPU, způsobu balení (boxované procesory s chladičem).
### 4. Základní parametry procesoru
- Frekvence – udává rychlost vykonání instrukcí.
- Velikost cache – ovlivňuje rychlost zpracování dat (L1, L2, L3 cache).
- FSB/Hyper Transport/QuickPath – způsoby komunikace CPU se zbytkem systému.
- Počet jader – ovlivňuje paralelní výkon.
- Integrované GPU – procesory mohou obsahovat integrovaný grafický čip.
- TDP (Thermal Design Power) – tepelný výkon udávající maximální množství tepla, které musí být odvedeno chlazením.
- Podpora multithreadingu – technologie jako Hyper-Threading u Intelu nebo SMT u AMD umožňují jednomu jádru zpracovávat více vláken.

### L4 cache
L4 cache je paměť, která je větší než L1, L2 a L3 cache, ale ve většině moderních procesorů není běžně přítomná. Pokud je, obvykle se nachází mezi procesorem a RAM jako vysokorychlostní vyrovnávací paměť. L4 cache je méně běžná než L1, L2 a L3, které jsou standardem ve většině procesorů.

### Rozdíl mezi L1, L2, a L3 cache
- L1 cache: Nejrychlejší a nejmenší cache, přímo propojena s jádrem procesoru. Používá se k uchovávání nejčastějších dat a instrukcí.
- L2 cache: Větší než L1, ale pomalejší. Obvykle se nachází mezi jádrem procesoru a systémovou pamětí.
- L3 cache: Největší a nejpomalejší z těchto tří, sdílena mezi všemi jádry procesoru. Je určena k uchovávání dat, která nebyla uložena v L1 nebo L2 cache.

### 5. Patice procesoru
- Typy patic:
  - PGA (Pin Grid Array) – piny na procesoru, patice na desce (AMD, Intel notebooky).
  - LGA (Land Grid Array) – kontakty na procesoru, piny na desce (Intel).
  - Sloty – používané v 90. letech, nahrazeny sockety.
Patice určují kompatibilitu procesoru se základní deskou. Každá generace CPU mívá specifickou patici, např. LGA 1700 (Intel Core 12. a 13. generace) nebo AM5 (AMD Ryzen 7000+).

### 6. Overclocking (Přetaktování procesoru)
Co je overclocking? Zvýšení taktovací frekvence pro vyšší výkon. Přetaktování je možné u odemčených procesorů (např. Intel s označením „K“ nebo AMD s označením „X“).
Rizika:
- Ztráta záruky.
- Přehřátí.
- Snížená životnost komponent.
- Možná nestabilita
Klíčové faktory overclockingu:
- FSB (Front Side Bus) – frekvence, kterou procesor komunikuje se základní deskou.
- Násobič – určuje výslednou frekvenci CPU.
- Chlazení – nezbytné pro stabilitu přetaktovaného CPU (vodní chlazení, výkonné větráky).
- Napětí procesoru (Vcore) – zvyšování napětí může pomoci se stabilitou při vyšších frekvencích, ale zároveň zvyšuje zahřívání.

### x86 vs ARM
- x86: architektura procesorů používaná především u desktopových a serverových CPU (Intel, AMD). Založena na CISC architektuře s podporou širokého spektra instrukcí.
- ARM: architektura používaná především u mobilních zařízení a nízkoenergetických procesorů. Založena na RISC architektuře, která se zaměřuje na jednoduché a efektivní instrukce.

### BGA patice
BGA (Ball Grid Array) je typ patice, kde jsou kontakty umístěny jako kuličky (bály) na spodní straně procesoru. Tento typ patice je obvykle použit u mobilních procesorů a je součástí moderních SoC (System on Chip), kde je procesor integrován na základní desce. BGA patice není určena pro výměnu nebo upgrade procesoru, protože procesor je připojen přímo na desku.

### Konkrétní modely a značení procesorů Intel a AMD
- Intel:
  - Intel Core i3/i5/i7/i9 – různá výkonnostní úroveň procesorů pro běžné uživatele a profesionály.
  - Intel Xeon – procesory určené pro servery a pracovní stanice.
  - Intel Core X-series – procesory pro výkonný desktop a nadšence.
  - Generace Intel Core se značí např. Intel Core i7-11700K (11. generace).
- AMD:
  - AMD Ryzen – procesory pro stolní počítače a notebooky, konkurují Intel Core.
  - AMD Threadripper – procesory pro vysoce výkonné pracovní stanice.
  - AMD EPYC – procesory pro servery.
  - Generace AMD Ryzen se značí např. AMD Ryzen 5 5600X (5000 série).