## 1. ROM (Read-Only Memory)
### 1.1 Charakteristika:
- Nevolatilní (nezávislá na napájení).
- Obsah je dán při výrobě, nelze přepisovat.
- Použití: firmware v elektronických zařízeních.
### 1.2 Typy ROM:
1. PROM (Programmable Read-Only Memory)
  1. Elektricky programovatelná pouze jednou.
  2. Po zápisu nelze přepsat (přepis jen z 1 na 0).
2. EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)
  1. Mazatelná ultrafialovým zářením (UV).
  2. Před novým zápisem nutno vymazat celý obsah.
  3. Používá se např. pro firmware v malosériové výrobě.
3. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
  1. Elektricky mazatelná a programovatelná.
  2. Omezený počet zápisů oproti FLASH.
  3. Použití: firmware, BIOS.
4. FLASH
  1. Nevolatilní, elektricky programovatelná paměť.
  2. Organizovaná po blocích – umožňuje přepis bloků samostatně.
  3. Použití: firmware, BIOS, USB flash disky, SSD disky.

## 2. RAM (Random-Access Memory)
### 2.1 Charakteristika:
- Volatilní (ztrácí obsah po odpojení napájení).
- Slouží k dočasnému uložení dat a spuštěných procesů.
- Připojená k procesoru přes sběrnici.
### 2.2 Druhy RAM:
1. Statická RAM (SRAM)
  1. Každá buňka je tvořena bistabilním klopným obvodem (BKO).
  2. Rychlá, s minimálním příkonem.
  3. Použití: cache paměti mezi procesorem a DRAM.
  4. Přístupová doba: 1–10 ns.
2. Dynamická RAM (DRAM)
  1. Každá buňka využívá parazitní kapacitu (jeden tranzistor).
  2. Levnější a jednodušší než SRAM.
  3. Nutná periodická obnova (refresh).
  4. Přístupová doba: 40–120 ns.

## 3. Dělení DRAM modulů
### 3.1 SIMM (Single Inline Memory Module)
- 30 nebo 72 pinů.
- Použití: starší osobní počítače.
### 3.2 DIMM (Dual Inline Memory Module)
- 168 až 288 pinů, v závislosti na generaci DDR.
- Obsahuje dva moduly SIMM na jedné desce.
### 3.3 Typy DIMM modulů
- SDRAM – starší, 168 pinů, frekvence 66–133 MHz.
- DDR – 184 pinů, frekvence 266–400 MHz.
- DDR2 – 240 pinů, vyšší frekvence než DDR.
- DDR3 – 240 pinů, frekvence 1066–2666 MHz, napětí 1,8 V.
- DDR4 – 288 pinů, frekvence 2133–4000 MHz, napětí 1,2 V.
### 3.4 SO-DIMM
Verze DIMM pro notebooky, 72 až 200 pinů.
### 3.5 GDDR (Graphics DDR RAM)
- Speciální paměť pro grafické karty.
- Generace GDDR1–GDDR6.

## 4. Časování pamětí
- CAS (Column Address Strobe, CL) – zpoždění čtení/zápisu.
- RAS to CAS – zpoždění mezi adresací řádku a sloupce.
- RAS precharge – doba potřebná pro přípravu adresace řádku.
- tRAS – minimální délka aktivace řádku.
- Čím nižší hodnoty časování, tím vyšší výkon paměti.

## 5. ECC (Error Checking and Correcting)
- Detekce a oprava chyb v paměti.
- Použití: servery, výkonné pracovní stanice.
- Vyžaduje podporu základní desky.

## 6. Značení pamětí typu DDR
- Uváděna frekvence v MHz nebo přenosová rychlost (MB/s).
- Např. DDR3-1600 = PC3-12800.

## 7. Výrobci paměťových modulů
A-Data, Corsair, Kingston, Crucial, Patriot a další.

## Moderní paměťové technologie
### Proč se SRAM nepoužívá jako operační paměť
Kvůli vysoké ceně a malé kapacitě se proto SRAM používá hlavně jako cache, nikoliv jako hlavní operační paměť.
### SRAM vs DRAM – srovnání
- SRAM: rychlejší, dražší, nepotřebuje refresh, používá víc tranzistorů (typicky 6), větší čipová plocha.
- DRAM: pomalejší, levnější, potřebuje pravidelný refresh, menší buňky (jeden tranzistor a kondenzátor), vhodná pro velké kapacity RAM.
### DDR5
- Nová generace operačních pamětí.
- Vyšší přenosová rychlost (až 8400 MT/s a více).
- Nižší spotřeba energie.
- Větší kapacita modulů, vylepšené ECC a řízení napětí na modulu.
### LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module)
- Nový typ paměťového modulu, navržený jako náhrada za SO-DIMM v přenosných zařízeních.
- Nižší spotřeba energie, kompaktní design, rychlejší komunikace.
- Vhodné pro tenké notebooky a mobilní zařízení.
### HBM (High Bandwidth Memory)
- Paměť s extrémně vysokou propustností, používá se v GPU, AI akcelerátorech a serverech.
- Paměťové čipy jsou vrstveny (3D stack) a připojeny přes rozhraní TSV (Through-Silicon Vias).
- Výhoda: kompaktnost a velmi rychlé přenosy dat (vysoká šířka pásma).
- Verze: HBM, HBM2, HBM2E, HBM3.