### 1. Základy grafických subsystémů
#### 1.1 Co je grafický subsystém
Grafický subsystém je soubor hardwarových a softwarových komponent, které zajišťují výpočet a zobrazení grafických dat na obrazovku. Mezi tyto komponenty patří grafická karta, ovladače a zobrazovací zařízení.
#### 1.2 Význam a využití grafických subsystémů
Grafické subsystémy se využívají v mnoha oblastech:
- Hraní počítačových her
- 3D modelování a rendering
- Víceobrazovkové systémy
- Grafický design a animace
- Vědecké simulace a AI
#### 1.3 Vývoj a historie grafických technologií
Grafické technologie prošly značným vývojem od jednoduchých dvourozměrných grafických čipů v 80. letech až po dnešní vysoce výkonné grafické procesory (GPU) s podporou ray tracingu a umělé inteligence.
#### 1.4 Základní parametry grafických zobrazení
- Pixel, rozlišení, barevná hloubka – Obraz je tvořen jednotlivými pixely, rozlišení určuje jejich počet (např. 1920x1080). Barevná hloubka určuje počet zobrazitelných barev (např. 8bit, 10bit).
- Rastr a vektorová grafika – Rastrované obrázky jsou tvořeny pixely, zatímco vektorová grafika využívá matematické křivky, což umožňuje bezztrátové škálování.
- FPS, obnovovací frekvence, V-Sync – FPS udává počet snímků za sekundu, obnovovací frekvence (Hz) kolikrát za sekundu se monitor překreslí. V-Sync zabraňuje tearingu, ale může zvyšovat latenci.

### 2. Grafické karty
#### 2.1 Typy grafických karet
- Integrované grafické čipy (IGP) – Jsou součástí procesoru (např. Intel UHD, AMD Radeon Vega) a mají nižší výkon.
- Dedikované grafické karty – Samostatné karty s vlastní pamětí, určené pro náročnější účely.
- Externí grafické karty (eGPU) – Karty připojené přes Thunderbolt, vhodné pro notebooky.
#### 2.2 Hlavní komponenty grafických karet
- GPU (grafický procesor) – Srdce karty, vykonává výpočety.
- Paměť (GDDR, HBM) – Slouží k ukládání grafických dat.
- Firmware (BIOS) – Obsahuje základní instrukce a nastavení.
- Výstupní konektory – VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.
- Z čeho se skládá grafický čip?
Grafický čip (GPU) je složen z několika klíčových komponent, které umožňují zpracování grafických dat a vykreslování obrazu. Patří sem:
- Výpočetní jednotky (CUDA jader pro NVIDIA, Stream procesory pro AMD) – Jsou zodpovědné za paralelní zpracování grafických dat.
- Shader jednotky – Provádějí výpočty pro aplikace, které používají pokročilé grafické efekty (např. stíny, odrazy).
- Texturovací jednotky – Vykonávají operace spojené s texturováním, což je důležitý krok při aplikaci textur na 3D objekty.
- Rasterizační jednotky – Zodpovědné za převod 3D dat na 2D obraz.
- Paměťové jednotky – Spravují a poskytují paměť pro dočasné uložení textur, shadery a další grafické informace během vykreslování obrazu.
#### 2.3 Výrobci grafických čipů
- Intel – Integrované grafiky, nově dedikované Arc.
- NVIDIA – Dominantní v herním i profesionálním segmentu.
- AMD – Konkuruje NVIDIA s Radeon řadou.
#### 2.4 Technologie více grafických karet
- AMD CrossFire – Propojení dvou nebo více GPU.
- NVIDIA SLI – Podobná technologie, ale dnes už není tolik podporovaná.
#### 2.5 Chlazení grafických karet
- Pasivní chlazení – Tiché, ale méně účinné.
- Aktivní chlazení – Používá ventilátory.
- Vodní chlazení – Nejúčinnější, ale dražší.
#### 2.6 API a grafické technologie
- DirectX, OpenGL, Vulkan – Programovací rozhraní pro grafiku.
- Ray tracing, DLSS, FSR – Technologie pro realistické osvětlení a optimalizaci výkonu.
- FreeSync vs. G-Sync – Synchronizace obrazu pro plynulejší zobrazení.

### 3. Zobrazovací zařízení
#### 3.1 CRT (Cathode Ray Tube)
Vznik obrazu:
Obraz vzniká pomocí elektronového paprsku, který bombarduje fosforovou vrstvu na obrazovce. Elektrony excitují fosforové body, které začnou zářit. Tento proces probíhá postupně po řádcích, čímž vzniká obraz. Zdroj světla: Elektrony generované katodou.
Vykreslení barvy:
Barvy vznikají kombinací tří základních barev – červené, zelené a modré – které se používají v jednotlivých fosforových vrstvách pro každý pixel.
#### 3.2 LCD (Liquid Crystal Display)
Vznik obrazu:
Tekuté krystaly mezi dvěma polarizačními filtry mění orientaci, když na ně působí elektrické napětí, což umožňuje světlu procházet nebo blokovat. Zdroj světla: Podsvětlení LED.
Vykreslení barvy:
Barvy vznikají kombinací červeného, zeleného a modrého světla, které procházejí krystaly, jež modulují světelný tok pro každý pixel.
#### 3.3 OLED (Organic Light Emitting Diode)
Vznik obrazu:
Obraz vzniká díky organickým materiálům, které samy vyzařují světlo při elektrickém napětí. Zdroj světla: Organické diody, které emitují světlo při průchodu elektrického proudu.
Vykreslení barvy:
Každý pixel je tvořen organickými materiály vyzařujícími červené, zelené a modré světlo, které kombinováním vytvářejí požadovanou barvu.
#### 3.4 Plazmové obrazovky
Vznik obrazu:
Plazma mezi elektrodami vyvolává ultrafialové světlo, které následně způsobuje fluorescenci fosforových vrstev. Zdroj světla: Plazma generující ultrafialové záření.
Vykreslení barvy:
Barvy jsou tvořeny kombinací červené, zelené a modré fosforové vrstvy, které fluoreskují pod vlivem plazmového záření.
#### 3.5 Dataprojektory
Typy: DLP, LCD, LCoS, CRT.
Zdroje světla: LED, laser, lampa (zarovka)
DLP (Digital Light Processing):
Projektory využívající DLP technologii pracují s mikrozrcátky umístěnými na DMD čipu, které odrážejí světlo do objektivu. Barvy se vytvářejí pomocí rotačního barevného kola.
Výhody: Vysoký kontrast, dobrá ostrost obrazu, rychlá odezva.
Nevýhody: Možný "rainbow efekt" (duhové artefakty), nižší jas oproti LCD projektorům.
LCD (Liquid Crystal Display):
LCD projektory využívají tři panely (pro červenou, zelenou a modrou barvu), které propouštějí světlo skrz tekuté krystaly. Tyto tři obrazy se poté kombinují do jednoho výsledného obrazu.
Výhody: Vyšší jas než DLP, živé barvy, žádný "rainbow efekt."
Nevýhody: Nižší kontrast než DLP, viditelná mřížka pixelů (screen-door efekt).
LCoS (Liquid Crystal on Silicon):
Kombinuje prvky LCD a DLP technologií. Světlo je odráženo od zrcadlového povrchu, na kterém se nachází vrstva tekutých krystalů. Používá se ve špičkových projektorech.
Výhody: Vysoké rozlišení, skvělé barvy, žádný "rainbow efekt."
Nevýhody: Vysoká cena, nižší jas než u LCD projektorů.

### 4. Monitory a jejich parametry
#### 4.1 Základní parametry monitorů
- Úhlopříčka – Velikost obrazovky (např. 24”, 27”...).
- Rozlišení – Např. Full HD, 4K, 8K.
- Poměr stran – 16:9, 21:9 (ultrawide).
- Obnovovací frekvence – 60Hz, 120Hz, 240Hz.
- Kontrastní poměr – Lepší kvalita obrazu při vyšším kontrastu.
#### 4.2 Typy vstupů monitorů
- VGA (D-Sub) – Starší analogový standard.
- DVI – Digitální přenos, více variant.
- HDMI – Nejběžnější digitální rozhraní.
- DisplayPort – Vyšší propustnost než HDMI.
#### 4.3 Významní výrobci monitorů
Mezi největší výrobce patří Dell, ASUS, LG, Samsung, BenQ a Eizo.

### 5. Software a ovladače
- Role ovladačů (drivers) – Správa a optimalizace grafického výkonu.
- Software pro monitoring a přetaktování – MSI Afterburner, EVGA Precision X.

### 6. Budoucnost grafických subsystémů
- Ray tracing – Realistické světelné efekty.
- Umělá inteligence – Využití AI pro zlepšení vykreslování a optimalizace výkonu.
- Metaverse a VR – Vývoj nových grafických technologií pro rozšířenou a virtuální realitu.