13. Linková vrstva modelu ISO/OSI (Data Link Layer)
Linková vrstva (2. vrstva modelu ISO/OSI) hraje klíčovou roli v zajištění spolehlivé komunikace mezi zařízeními na lokální síti. Tato vrstva přebírá surová data z fyzické vrstvy, organizuje je do rámců (frames) a zajišťuje jejich přenos mezi sousedními zařízeními. Níže je podrobný rozpis klíčových bodů:

1. Pozice vrstvy v modelech, funkce
Pozice:
Linková vrstva je druhá vrstva v modelu ISO/OSI.
Nachází se nad fyzickou vrstvou a pod síťovou vrstvou.
Přemosťuje rozdíly mezi fyzickými médii a vyššími vrstvami, což umožňuje bezproblémovou komunikaci.
Funkce:
Rámcování (Framing):
  - Rozděluje surová data na bloky zvané rámce.
  - Přidává hlavičku (header) a koncový kód (trailer) k přenášeným datům.
Řízení přístupu k médiu (Media Access Control, MAC):
  - Zajišťuje, že zařízení mají přístup k přenosovému médiu bez konfliktů.
  - Řeší problémy s kolizemi v sítích (např. pomocí metody CSMA/CD v Ethernetu).
Detekce chyb (Error Detection):
  - Identifikuje chyby vzniklé při přenosu dat pomocí CRC (Cyclic Redundancy Check).
Řízení toku dat (Flow Control):
  - Zabraňuje zahlcení zařízení rychlým přenosem dat.
Adresace:
  - Používá fyzické adresy (MAC adresy) k identifikaci zařízení v síti.

2. Propojení síťových prvků, kabeláž, protokoly
Propojení síťových prvků:
Switche:
  - Přeposílají rámce mezi zařízeními na základě jejich MAC adres.
Bridge (Mosty):
  - Propojují dvě nebo více sítí na úrovni linkové vrstvy.
Access Pointy (AP):
  - Umožňují bezdrátové zařízení připojit k síti.
Kabeláž:
Kroucená dvojlinka (Twisted Pair): Nejčastěji používaná pro Ethernet.
Koaxiální kabel: Používán v starších sítích.
Optické vlákno (Fiber Optic): Pro vysokorychlostní přenosy a dlouhé vzdálenosti.
Protokoly:
Ethernet: Standardizuje přenosové technologie v LAN.
PPP (Point-to-Point Protocol): Používá se pro přímé připojení mezi dvěma zařízeními.
HDLC (High-Level Data Link Control): Protokol pro sériové linky.
Wi-Fi (IEEE 802.11): Bezdrátové připojení.

3. Podvrstvy, účel/funkce
Linková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:
1. Podvrstva řízení přístupu k médiu (Media Access Control, MAC):
Účel:
  - Spravuje přístup k fyzickému médiu.
  - Definuje, jak data vstupují na přenosové médium.
Funkce:
  - Fyzická adresace: Používá MAC adresy (48bitové).
  - Řízení kolizí: V sítích jako Ethernet (např. metoda CSMA/CD).
  - Přenos dat mezi zařízeními na stejné síti.
2. Podvrstva řízení logického spoje (Logical Link Control, LLC):
Účel:
  - Poskytuje rozhraní mezi linkovou vrstvou a vrstvami vyššími.
  - Řídí komunikaci a tok dat mezi zařízeními.
Funkce:
  - Multiplexování: Umožňuje více protokolům sdílet stejný fyzický přenosový kanál.
  - Detekce chyb: Používá kontrolní součty pro zajištění integrity dat.

4. Adresy/adresace, přístupové metody
Adresy/adresace:
MAC adresa (Media Access Control Address):
  - Unikátní identifikátor síťového zařízení.
  - 48bitová adresa rozdělená na 2 části: OUI (Organizationally Unique Identifier) a NIC (Network Interface Controller).
  - Používá se pro směrování rámců v LAN.
Přístupové metody:
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):
  - Používá se v Ethernetu.
  - Zařízení naslouchají na médiu, zda je volné, a v případě kolize přenos přeruší a opakují.
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):
  - Používá se v Wi-Fi.
  - Zabraňuje kolizím tím, že zařízení rezervuje přenosové médium před odesláním dat.
Token Passing:
  - Používá se v sítích jako Token Ring.
  - Token je speciální rámec, který zařízení potřebuje pro zahájení přenosu.

5. Síťové prvky a jejich funkce
Switch:
  - Přeposílá rámce na základě MAC adres.
  - Zlepšuje výkon sítě tím, že minimalizuje kolize.
Bridge (Most):
  - Propojuje různé segmenty sítě.
  - Filtruje data na základě MAC adres.
Access Point (Přístupový bod):
  - Slouží k propojení bezdrátových zařízení s kabelovou sítí.
  - Funguje na úrovni linkové vrstvy.
NIC (Síťová karta):
  - Zprostředkovává komunikaci mezi počítačem a síťovou infrastrukturou.
  - Obsahuje MAC adresu zařízení.

Shrnutí:
Linková vrstva zajišťuje přenos dat mezi zařízeními v rámci lokální sítě a správu přístupu k přenosovému médiu. Klíčovými koncepty této vrstvy jsou rámce, MAC adresy, přístupové metody a protokoly, jako je Ethernet nebo Wi-Fi. Dělení na podvrstvy (MAC a LLC) umožňuje jasnou správu fyzického přístupu i řízení komunikace. Tato vrstva je základem pro efektivní a spolehlivý přenos dat v síti.