14. Síťová vrstva modelu ISO/OSI (Network Layer)
Síťová vrstva je třetí vrstva modelu ISO/OSI. Její hlavní úlohou je zajištění směrování a přenosu datových paketů mezi zdrojem a cílem, a to i přes více sítí. Zajišťuje logickou adresaci a směrování dat v distribuovaných sítích.

1. Pozice vrstvy v modelech, funkce
Pozice:
Síťová vrstva je třetí vrstva modelu ISO/OSI, nad linkovou vrstvou (Data Link Layer) a pod transportní vrstvou (Transport Layer).
Zatímco linková vrstva se stará o přenos dat mezi zařízeními na stejné síti (lokálně), síťová vrstva se zabývá komunikací mezi různými sítěmi.
Funkce:
Směrování (Routing):
  - Určuje nejvhodnější cestu, kterou se data dostanou z jednoho uzlu (node) do druhého.
Logická adresace:
  - Přiděluje síťové adresy zařízením (např. IPv4, IPv6).
  - Tato adresace je nezávislá na fyzickém umístění zařízení.
Fragmentace a sestavení paketů:
  - Rozděluje velké datové bloky na menší části, které mohou být přenášeny prostřednictvím sítě (MTU – Maximum Transmission Unit).
  - Po přenosu je sestavuje zpět do původní podoby.
Detekce a řízení přetížení:
  - Sleduje síťové zatížení a minimalizuje přetížení.
Přenos dat mezi různými typy sítí:
  - Zajišťuje kompatibilitu mezi sítěmi, které používají různé technologie.

2. Adresní prostory/třídy IPv4 adres, typy, maska
Adresní prostory IPv4:
IPv4 používá 32bitové adresy, což umožňuje přibližně 4,3 miliardy unikátních adres. Adresa je rozdělena do 4 osmibitových bloků oddělených tečkami (např. 192.168.1.1).
Třídy IPv4 adres:
IPv4 adresy jsou rozděleny do 5 tříd (A, B, C, D, E) podle první části adresy:
Třída A:
  - Rozsah: 0.0.0.0 – 127.255.255.255
  - Použití: Velké sítě.
  - Maska sítě: 255.0.0.0 (prefix /8).
Třída B:
  - Rozsah: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
  - Použití: Středně velké sítě.
  - Maska sítě: 255.255.0.0 (prefix /16).
Třída C:
  - Rozsah: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
  - Použití: Malé sítě.
  - Maska sítě: 255.255.255.0 (prefix /24).
Třída D:
  - Rozsah: 224.0.0.0 – 239.255.255.255
  - Použití: Multicast.
Třída E:
  - Rozsah: 240.0.0.0 – 255.255.255.255
  - Použití: Experimentální adresy.
Typy IPv4 adres:
Veřejné adresy:
  - Globálně unikátní a směrovatelné na internetu.
Soukromé adresy:
  - Používají se v lokálních sítích.
  - Rozsahy:
    - Třída A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
    - Třída B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
    - Třída C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255.
Broadcast adresy:
  - Používají se k adresování všech zařízení v síti (např. 192.168.1.255).
Loopback adresy:
  - Testovací adresa zařízení (127.0.0.1).
Maska podsítě (Subnet Mask):
Slouží k rozdělení adresního prostoru na menší podsítě.
Např. maska 255.255.255.0 (prefix /24) znamená, že první tři oktety určují síť a poslední oktet určuje hostitele.

3. Adresní prostory IPv6 adres, typy, maska
IPv6 používá 128bitové adresy, což umožňuje přibližně 3.4×10383.4 \times 10^{38}3.4×1038 unikátních adres. Adresa je zapsána v osmi 16bitových blocích oddělených dvojtečkami (např. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).
Typy IPv6 adres:
Unicast:
  - Identifikuje jediné zařízení.
  - Rozsah: Např. 2001::/16.
Multicast:
  - Adresuje skupinu zařízení.
  - Rozsah: FF00::/8.
Anycast:
  - Adresuje nejbližší zařízení ve skupině.
Adresní bloky IPv6:
Globálně unikátní adresy: 2000::/3.
Link-local adresy: FE80::/10 (pouze pro lokální komunikaci).
Soukromé adresy: FC00::/7.
Maska podsítě:
Používá se prefix (např. /64), který určuje počet bitů pro síťovou část adresy.

4. Bloky dat, protokoly: účel/funkce, struktura
Bloky dat:
Na síťové vrstvě se přenáší pakety (packets).
Struktura paketu:
  1. Hlavička (Header): Obsahuje informace jako zdrojová a cílová IP adresa, délka paketu a kontrolní součet.
  1. Data: Obsahuje užitečná data přenášená vyššími vrstvami.
Protokoly:
IP (Internet Protocol):
  - Účel: Směrování a doručení paketů.
  - Struktura: Hlavička obsahuje IP adresy, verzi, délku a další parametry.
ICMP (Internet Control Message Protocol):
  - Účel: Diagnostika a hlášení chyb v síti (např. příkaz ping).
ARP (Address Resolution Protocol):
  - Účel: Převod IP adres na MAC adresy.
NAT (Network Address Translation):
  - Účel: Převádí privátní IP adresy na veřejné.

5. Síťové prvky a jejich funkce
Router (Směrovač):
  - Směruje pakety mezi různými sítěmi.
  - Analyzuje IP adresy a určuje nejlepší cestu pro přenos dat.
Firewall:
  - Chrání síť před neoprávněnými přístupy a útoky.
Gateway (Brána):
  - Překládá protokoly mezi různými sítěmi.
Layer 3 Switch:
  - Kombinace switch a routeru.
  - Přepíná data na základě IP adres (pracuje na síťové vrstvě).

Shrnutí:
Síťová vrstva modelu ISO/OSI je zodpovědná za logickou adresaci, směrování a přenos dat mezi sítěmi. Používá adresy IPv4 a IPv6, protokoly jako IP, ICMP a ARP a pracuje s prvky jako routery nebo firewally. Je klíčovou vrstvou pro propojení různých sítí a zajištění efektivní komunikace.