15. Adresace a směrování v sítích
Adresace a směrování tvoří základní mechanismy pro komunikaci v počítačových sítích. Adresace zajišťuje jednoznačnou identifikaci zařízení v síti, zatímco směrování umožňuje přenos dat mezi zařízeními ve stejné nebo odlišné síti.

1. Schéma sítě (PC, switch, routery)
Schéma sítě zobrazuje fyzické a logické uspořádání síťových prvků. Typické prvky:
PC (Personal Computer):
  - Koncová zařízení, která generují a přijímají data.
  - Mají unikátní IP adresu a připojují se k síti přes switch nebo bezdrátově.
Switch (Přepínač):
  - Pracuje na 2. vrstvě (linková vrstva) modelu ISO/OSI.
  - Spojuje zařízení v rámci jedné LAN (Local Area Network) a přepíná data na základě MAC adres.
Router (Směrovač):
  - Pracuje na 3. vrstvě (síťová vrstva) modelu ISO/OSI.
  - Propojuje různé sítě a směruje data mezi nimi pomocí IP adres.
Příklad schématu:
LAN s jedním routerem:
  - Router propojený s internetem.
  - Switch propojuje router a několik PC.
  - Každé PC má IP adresu z rozsahu přiděleného LAN.

2. VLSM maska, určení IPv4 adres sítě, subnetting
VLSM (Variable Length Subnet Mask):
Umožňuje použít různě dlouhé masky podsítě (subnet mask) v rámci jedné sítě.
Efektivní využití adresního prostoru tím, že přiděluje přesný počet adres pro každou podsíť.
Určení IPv4 adres sítě:
IPv4 adresa má dvě části:
Síťová část: Identifikuje síť (např. 192.168.1.0/24).
Hostitelská část: Identifikuje zařízení v síti.
Subnetting:
Rozdělení jedné sítě na menší podsítě pomocí masky podsítě.
Příklad:
  - Síť: 192.168.1.0/24
  - Rozdělení na podsítě:
    - 192.168.1.0/26 (64 adres, 62 hostitelé)
    - 192.168.1.64/26 (64 adres, 62 hostitelé)

3. CIDR adresace, síťové výpočty
CIDR (Classless Inter-Domain Routing):
Nahrazuje tradiční třídní adresování (A, B, C).
Používá se pro agregaci adres do větších bloků (supernetting) nebo dělení na menší (subnetting).
Zápis: Síťová adresa/prefix (např. 192.168.1.0/24).
Síťové výpočty:
Počet hostitelů:
  - 2(32−prefix)−22^{(32 - \text{prefix})} - 22(32−prefix)−2
  - Např. /24: 2(32−24)−2=2542^{(32-24)} - 2 = 2542(32−24)−2=254 hostitelé.
Rozsah adres:
  - Začíná první adresou sítě (např. 192.168.1.0).
  - Končí broadcast adresou (např. 192.168.1.255).
Maska podsítě:
  - /24 = 255.255.255.0
  - /26 = 255.255.255.192

4. Druhy směrování, směrovací tabulka, metrika
Druhy směrování:
Statické směrování:
  - Administrátor ručně nastaví cesty.
  - Výhody: Jednoduché pro malé sítě.
  - Nevýhody: Není flexibilní při změnách v síti.
Dynamické směrování:
  - Směrovače automaticky upravují směrovací tabulky na základě aktuální topologie.
  - Používá směrovací protokoly (např. OSPF, RIP).
Směrovací tabulka:
Obsahuje záznamy o směrech k cílovým sítím.
Položky:
    1. Cílová síť: Např. 192.168.1.0/24.
    2. Maska sítě: Např. 255.255.255.0.
    3. Next hop: Adresa následujícího routeru.
    4. Metrika: Hodnota určující kvalitu cesty (např. počet skoků).
Metrika:
Parametr používaný k určení nejlepší cesty.
- Typy metrik:
  - Počet skoků (Hop Count):
    - Počet routerů, kterými data procházejí.
  - Šířka pásma: Rychlost dostupného spojení.
  - Zpoždění: Čas potřebný pro přenos dat.

5. Směrovací metody a protokoly
Směrovací metody:
Unicast:
  - Přenos mezi dvěma zařízeními.
Multicast:
  - Přenos z jednoho zařízení na skupinu zařízení.
Broadcast:
  - Přenos na všechna zařízení v síti.
Směrovací protokoly:
RIP (Routing Information Protocol):
  - Používá metodu "počet skoků".
  - Maximálně 15 skoků.
  - Jednoduchý, ale pomalý.
OSPF (Open Shortest Path First):
  - Protokol typu link-state.
  - Rychlé a přesné směrování.
  - Používá metriky jako šířka pásma.
BGP (Border Gateway Protocol):
  - Používá se mezi autonomními systémy (Internet).
  - Klíčový protokol pro globální směrování.
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):
  - Cisco proprietární protokol.
  - Rychlejší než RIP, méně náročný než OSPF.

Shrnutí:
Adresace a směrování v sítích jsou základními kameny efektivní komunikace. Adresace zahrnuje přidělování unikátních IP adres (IPv4/IPv6) a subnetting pro optimalizaci adresního prostoru. Směrování, podporované statickými a dynamickými metodami, využívá směrovací tabulky a protokoly k určení nejlepší cesty pro přenos dat. Dynamické protokoly jako RIP, OSPF nebo BGP umožňují automatizaci a škálovatelnost v komplexních sítích.