16. Transportní, relační a prezentační vrstva modelu ISO/OSI

Transportní vrstva (4. vrstva ISO/OSI)
Transportní vrstva zajišťuje spolehlivou a efektivní komunikaci mezi aplikacemi běžícími na různých zařízeních. Je klíčovou vrstvou, která umožňuje segmentaci dat, kontrolu toku a případně opakování přenosu při chybách.

Pozice vrstvy v modelech, funkce:
Pozice:
  - Transportní vrstva se nachází mezi síťovou vrstvou (3. vrstva) a relační vrstvou (5. vrstva).
Funkce:
  - Spolehlivost:
    - Zajišťuje, že data jsou doručena bez chyb, v pořadí a kompletní.
  - Segmentace a rekonstrukce:
    - Rozděluje data na segmenty a zajišťuje jejich správné sestavení na straně příjemce.
  - Řízení toku:
    - Zabraňuje zahlcení příjemce daty (flow control).
  - Detekce a oprava chyb:
    - Identifikuje chyby během přenosu a provádí opakované přenosy.

Bloky dat a jejich identifikace:
Data přenášená transportní vrstvou jsou označována jako segmenty.
Identifikace:
  - Každý segment obsahuje:
    1. Čísla portů:
      - Určují, která aplikace na zařízení je zdrojem a cílem dat.
      - Např. port 80 pro HTTP, port 443 pro HTTPS.
    1. Sekvenční čísla:
      - Zajišťují doručení dat ve správném pořadí.
    1. Kontrolní součet (checksum):
      - Slouží k detekci chyb.

Protokoly: účel, funkce, struktura:
TCP (Transmission Control Protocol):
  - Účel: Spolehlivý, orientovaný na připojení.
  - Funkce:
    - Potvrzování (acknowledgments).
    - Řízení toku a sekvenční číslování.
    - Detekce a oprava chyb.
  - Struktura segmentu TCP:
    - Hlavička obsahuje čísla portů, sekvenční číslo, potvrzovací číslo, kontrolní součet.
UDP (User Datagram Protocol):
  - Účel: Nespojovaný, lehký protokol.
  - Funkce:
    - Rychlý přenos dat bez potvrzování.
    - Vhodný pro streaming, VoIP, online hry.
  - Struktura datagramu UDP:
    - Jednodušší hlavička než TCP, zahrnuje pouze čísla portů, délku a kontrolní součet.

Zabezpečení spolehlivé komunikace:
Transportní vrstva zajišťuje spolehlivost pomocí:
  1. Potvrzování (ACK):
    - Odesílatel očekává potvrzení přijetí dat.
  1. Opakovaný přenos:
    - Pokud potvrzení nepřijde, data jsou znovu odeslána.
  1. Kontrola toku:
    - Příjemce reguluje množství dat, která může přijmout.

Relační vrstva (5. vrstva ISO/OSI)
Relační vrstva je zodpovědná za řízení a udržování relace (session) mezi dvěma zařízeními nebo aplikacemi.

Pozice vrstvy v modelech, funkce:
Pozice:
  - Nachází se nad transportní vrstvou a pod prezentační vrstvou.
Funkce:
  - Správa relací:
    - Zahájení, udržování a ukončení relací mezi aplikacemi.
  - Synchronizace:
    - Vkládání synchronizačních bodů, které umožňují pokračování přenosu po přerušení.
  - Řízení komunikace:
    - Určuje, která strana může aktuálně posílat nebo přijímat data.

Prezentační vrstva (6. vrstva ISO/OSI)
Prezentační vrstva je zodpovědná za formátování a kódování dat, aby je aplikace mohly snadno interpretovat.

Pozice vrstvy v modelech, funkce:
Pozice:
  - Nachází se nad relační vrstvou a pod aplikační vrstvou.
Funkce:
  - Kódování a dekódování:
    - Zajišťuje převod mezi různými datovými formáty (např. ASCII, Unicode).
  - Komprese dat:
    - Snižuje velikost dat pro rychlejší přenos.
  - Šifrování a dešifrování:
    - Zvyšuje bezpečnost přenosu.

Protokoly: účel, funkce:
TLS (Transport Layer Security):
  - Šifrování komunikace.
  - Ověření identity stran.
SSL (Secure Sockets Layer):
  - Předchůdce TLS, dnes méně používaný.
JPEG, GIF, MP3:
  - Standardy pro formátování dat (obrázky, audio).

Tabulky a konverze znaků, bezpečnostní funkce:
Tabulky znaků:
  - ASCII, Unicode, EBCDIC.
Bezpečnostní funkce:
  - Šifrování dat:
    - Např. pomocí algoritmů AES, RSA.
  - Ochrana integrity:
    - Kontrola, zda data nebyla během přenosu změněna.

Rozšíření elektronické pošty, typy kódování:
Rozšíření:
  - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions):
  - Umožňuje posílat ne-textové formáty (obrázky, zvuk).
Typy kódování:
  - Base64: Kódování binárních dat do textového formátu.
  - Quoted-Printable: Umožňuje přenos znaků mimo ASCII.

Shrnutí:
Tři vrstvy – transportní, relační a prezentační – společně zajišťují, že data jsou přenášena spolehlivě, správně interpretována a zabezpečena. Transportní vrstva se zaměřuje na segmentaci, řízení toku a spolehlivost. Relační vrstva spravuje a synchronizuje relace, zatímco prezentační vrstva provádí konverze a zajišťuje bezpečnost dat. Tyto vrstvy tvoří základ pro efektivní komunikaci aplikací v počítačových sítích.