18. Síťové prvky modelu ISO/OSI a strukturovaná kabeláž
V oblasti počítačových sítí hraje klíčovou roli správná volba a používání síťových prvků, které zajišťují přenos dat mezi zařízeními a správu datového toku v síti. Dále je důležitá strukturovaná kabeláž, která tvoří fyzickou infrastrukturu sítě a umožňuje přenos informací mezi těmito zařízeními.

Síťové prvky: dělení, konstrukce, funkce, použití
Síťové prvky se dělí podle jejich role v síti a funkce, kterou plní v rámci přenosu a směrování dat. Níže jsou uvedeny hlavní síťové prvky a jejich charakteristiky.
Režimová zařízení:
  - Hub (rozdělovač):
    - Konstrukce: Jednoduché zařízení, které se skládá z jednoho centrálního rozbočovače. Všechny porty jsou propojeny na centrální sběrnici.
    - Funkce: Zajišťuje základní propojení mezi zařízeními v síti. Data, která přicházejí na jeden port, jsou vysílána na všechny ostatní porty.
    - Použití: Používá se v menších, nezabezpečených sítích, kde není nutné řídit přístup na základě adresy.
  - Switch (přepínač):
    - Konstrukce: Obsahuje několik portů, které jsou schopny přijímat a přeposílat data na základě adresy MAC.
    - Funkce: Operuje na druhé vrstvě modelu ISO/OSI (linková vrstva). Umožňuje efektivní směrování paketů mezi zařízeními v síti, čímž zvyšuje výkon sítě.
    - Použití: Používá se v praxi pro větší sítě, kde je potřeba efektivní směrování dat a minimalizace kolizí.
  - Router (směrovač):
    - Konstrukce: Zařízení, které propojuje různé síťové segmenty a směruje pakety mezi nimi na základě IP adres.
    - Funkce: Operuje na třetí vrstvě (síťová vrstva) modelu ISO/OSI. Směruje pakety mezi různými podsíťemi nebo sítěmi.
    - Použití: Používá se k propojení lokálních sítí s internetem nebo mezi různými částmi firemních sítí.
  - Firewall (firewall):
    - Konstrukce: Software nebo hardware zařízení, které filtruje síťovou komunikaci na základě předem definovaných bezpečnostních pravidel.
    - Funkce: Slouží k ochraně sítě před neoprávněným přístupem a zajišťuje bezpečnostní politiku.
    - Použití: Používá se na ochranu sítě před vnějšími hrozbami, např. u firemních sítí, domácích sítí nebo v datových centrech.
  - Bridge (most):
    - Konstrukce: Zařízení, které propojuje dvě nebo více síťových segmentů a zajišťuje, že data přicházející z jednoho segmentu budou předána na správný segment.
    - Funkce: Operuje na druhé vrstvě ISO/OSI a zajišťuje efektivní rozdělení a správu provozu v síti.
    - Použití: Používá se k segmentaci sítě a snížení kolizí nebo zlepšení výkonu sítě.
  - Modem:
    - Konstrukce: Zařízení, které převádí digitální signály z počítače na analogové signály pro přenos po telefonní lince (nebo naopak).
    - Funkce: Umožňuje připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky.
    - Použití: Používá se pro dial-up připojení nebo v domácnostech pro připojení k internetu.

Schematické značky CISCO
Cisco je známý výrobce síťových zařízení a používá standardní značky pro všechny své produkty. V praxi se schémata pro zařízení často zobrazují pomocí jednoduchých symbolů.
Switch (přepínač): Značka pro switch je obvykle zobrazena jako čtvercová ikona s několika porty.
Router (směrovač): Značka pro router je často znázorněna jako čtverec s ikonou směrování nebo trojúhelníkem symbolizujícím síť.
Hub (rozdělovač): Hub je znázorněn jako malé zařízení s několika porty, obvykle bez pokročilých směrovacích funkcí.
Firewall (firewall): Symbol pro firewall může být zobrazen jako zařízení s ochrannou ikonkou nebo zámkem.
Modem: Modem je obvykle označen jako zařízení se dvěma připojeními - jedno pro počítač a druhé pro telefonní linku.
Toto schéma je klíčové pro dokumentaci síťové topologie a správu sítí v organizacích.

Strukturovaná kabeláž: komponenty, topologie, kategorie, rack
Strukturovaná kabeláž je systematický způsob uspořádání a instalace kabelů, který umožňuje snadnou údržbu, flexibilitu a správu síťového připojení v různých prostředích.
Komponenty strukturované kabeláže:
  - Kabely: Používají se různé typy kabelů podle potřeby, např. kroucená dvojlinka (UTP) nebo optické vlákno.
  - Racks a panely: K dispozici jsou racky pro uložení síťových zařízení a patch panely pro organizaci připojení.
  - Jacks a zásuvky: Umožňují připojení zařízení k síti. Jsou součástí kabeláže, která spojuje zařízení s aktivními síťovými prvky.
  - Patch kabely: Krátké kabely používané k propojení mezi zařízeními a patch panely nebo mezi panely a racky.
Topologie:
  - Hvězdicová topologie (Star Topology): V této topologii jsou všechna zařízení připojena k centrálnímu síťovému prvku, jako je switch nebo hub. Je to nejběžnější topologie pro místní sítě (LAN).
  - Sběrnicová topologie (Bus Topology): Všechny zařízení jsou připojena k jedinému kabelu (sběrnici). Tato topologie je dnes již méně používaná, ale v minulosti byla běžná v Ethernet sítích.
  - Kruhová topologie (Ring Topology): Zařízení jsou propojena do uzavřeného kruhu, kde data putují jedním směrem kolem sítě.
Kategorie kabeláže:
  - Cat 5e (Category 5 Enhanced): Podporuje rychlost až 1000 Mbps a je běžně používána v místních sítích.
  - Cat 6: Vylepšená verze, která podporuje rychlosti až 10 Gbps na kratší vzdálenosti.
  - Cat 6a a Cat 7: Podporují vyšší přenosové rychlosti a větší šířku pásma pro datacentra a profesionální aplikace.
Rack:
  - Rack mount: Racks slouží k montáži síťových zařízení a serverů. Měly by splňovat standardy pro správné umístění zařízení, chlazení a správu kabeláže.
  - 19" rack: Nejběžnější standard pro umístění síťových zařízení a serverů. V tomto racku je možné umístit až 42U zařízení (jednotky výšky).

Závěr:
Síťové prvky modelu ISO/OSI a strukturovaná kabeláž tvoří nezbytnou součást každé moderní počítačové sítě. Správné použití síťových prvků, jako jsou switche, routery, modemy, a správné návrhy kabeláže, topologie a výběr komponent zajišťují optimální výkon, efektivitu a bezpečnost sítě. Tato infrastruktura je základem pro přenos dat a provoz jak v malých, tak ve velkých firemních a internetových sítích.