20. Bezdrátové síťové technologie
Bezdrátové síťové technologie umožňují přenos dat mezi zařízeními bez použití fyzických kabelů, což je velmi praktické pro mobilitu a flexibilitu. Bezdrátové sítě se používají pro různorodé aplikace, jako jsou domácí a firemní sítě, mobilní telekomunikace, připojení k internetu a různá IoT (Internet of Things) zařízení. Následuje detailní přehled o elektromagnetických vlnách, spektru, různých bezdrátových technologiích, jako jsou Bluetooth a Wi-Fi, a přehled dalších bezdrátových technologií.

Elektromagnetická vlna a spektrum
Elektromagnetická vlna
Elektromagnetické vlny jsou oscilující elektrická a magnetická pole, která se šíří prostorem a přenášejí energii. V bezdrátových sítích se elektromagnetické vlny používají k přenosu dat. Jsou vyzařovány anténami a mohou cestovat vzduchem nebo jinými materiály, přičemž mohou mít různé frekvence a vlnové délky.
Spektrum
Spektrum elektromagnetických vln se dělí do různých pásem podle frekvence a vlnové délky. Pro bezdrátové komunikace jsou důležitá následující pásma:
Nízké frekvence (30 Hz až 300 Hz): Používají se pro dlouhé vzdálenosti (např. AM rádio).
VHF a UHF pásma (30 MHz až 3 GHz): Jsou používána pro široké aplikace, jako je televize, mobilní telefony a Wi-Fi.
Mikrovlny (1 GHz až 300 GHz): Využívají se pro Wi-Fi, Bluetooth, satelitní komunikace a radarové systémy.
Každé pásmo má své specifické využití a požadavky na přenosovou kapacitu, což ovlivňuje šířku pásma a rychlost přenosu dat.

Datové přenosy a základní metody přenosu
Bezdrátové přenosy dat mohou využívat různé metody přenosu, v závislosti na technologii, která je použita. Základní metody přenosu zahrnují:
Frekvenční modulace (FM): Používá se pro přenos informací pomocí změny frekvence nosné vlny.
Amplitudová modulace (AM): Mění amplitudu nosné vlny podle přenášených dat.
Fázová modulace (PM): Moduluje fázi nosné vlny k přenosu dat.
Digitální modulace: Využívá techniky jako QAM (Quadrature Amplitude Modulation), které umožňují vyšší datové přenosové rychlosti při využívání různých amplitud a fází pro různé hodnoty dat.
Pro efektivní přenos dat je také důležitá kódování a komprese, která zajišťuje nižší chyby při přenosu a efektivní využití šířky pásma.

Bluetooth
Účel
Bluetooth je bezdrátová technologie, která je určena pro krátké vzdálenosti (obvykle do 100 metrů) a slouží k připojení zařízení jako jsou mobilní telefony, sluchátka, počítače, tiskárny a další zařízení v osobní oblasti (PAN - Personal Area Network).
Parametry
Frekvenční pásmo: Bluetooth funguje v pásmu 2.4 GHz, což je ISM (Industrial, Scientific, Medical) pásmo, které je volně k dispozici pro různé aplikace.
Přenosová rychlost: Bluetooth může dosahovat přenosové rychlosti až 3 Mbps v nejnovějších verzích (např. Bluetooth 5).
Rozsah: Bluetooth je navrženo pro přenosy na vzdálenost od několika centimetrů až po 100 metrů v závislosti na verzi.
Princip činnosti/modulační metody
Bluetooth používá metodu FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), která znamená, že data jsou přenášena na různých frekvencích, čímž se minimalizují rušení a zajišťuje bezpečnost přenosu. Komunikace probíhá v malých blocích dat, které se přenášejí mezi zařízeními ve formě paketů.
Topologie sítě
Bluetooth sítě využívají piconet a scatternet topologie:
Piconet: Síť skládající se z jednoho zařízení, které slouží jako master, a několika dalších slave zařízení.
Scatternet: Skupina více piconetů propojených mezi sebou, čímž je vytvořena složitější síť.

Wi-Fi
Účel
Wi-Fi je standard pro bezdrátové LAN (WLAN) a umožňuje připojení k síti Internet a mezi zařízeními bez potřeby kabelového připojení. Wi-Fi je široce využíváno v domácnostech, kancelářích a veřejných prostorech pro zajištění připojení k Internetu.
Parametry
Frekvenční pásmo: Wi-Fi využívá frekvenční pásma 2.4 GHz a 5 GHz. Novější verze Wi-Fi, jako Wi-Fi 6, může také využívat pásmo 6 GHz.
Přenosová rychlost: Wi-Fi 6 umožňuje přenosy až 9.6 Gbps. Rychlost se liší podle verze Wi-Fi a šířky pásma.
Rozsah: Obvykle kolem 100 metrů pro pásmo 2.4 GHz, a kolem 50 metrů pro pásmo 5 GHz v otevřeném prostoru.
Princip činnosti/modulační metody
Wi-Fi používá OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), což je metoda, která rozdělí signál na více nosných frekvencí, což zlepšuje přenosovou rychlost a robustnost proti rušení.
802.11a/b/g/n/ac/ax: Různé verze Wi-Fi standardů přinášejí vylepšení v oblasti rychlosti, kapacity a pokrytí.
MIMO (Multiple Input Multiple Output): Technika, která umožňuje současné využívání více antén pro zlepšení přenosové rychlosti a kapacity sítě.
Topologie sítě
Wi-Fi používá hvězdicovou topologii, kde zařízení (klienti) komunikují prostřednictvím přístupového bodu (AP - Access Point), který je připojen k routeru nebo jiné síťové infrastruktuře.
Anténní systémy
Wi-Fi systémy používají různé druhy antén:
Omnidirekcionální antény: Vyzařují signál rovnoměrně ve všech směrech.
Direkcionální antény: Soustředí signál do konkrétního směru, čímž zvyšují dosah a sílu signálu v určité oblasti.

Přehled a užití jiných technologií
ZigBee: Je to bezdrátová komunikační technologie určená pro nízkou spotřebu energie a krátké vzdálenosti. Používá se hlavně v IoT zařízeních pro chytré domácnosti, senzory, a zařízení pro automatizaci.
Z-Wave: Podobně jako ZigBee, je Z-Wave určeno pro chytré domácnosti. Umožňuje nízkonákladovou a nízkovýkonovou komunikaci mezi zařízeními.
NFC (Near Field Communication): Technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na velmi krátkou vzdálenost (do 10 cm). Používá se například pro bezkontaktní platby, připojování k zařízení nebo v aplikacích pro označování.
LoRa (Long Range): Bezdrátová technologie určená pro velmi dlouhé vzdálenosti při nízké spotřebě energie, ideální pro aplikace v IoT, jako jsou senzory a monitorovací zařízení na rozsáhlých územích.

Závěr
Bezdrátové síťové technologie jsou základem moderní komunikace. Bluetooth a Wi-Fi jsou dvě z nejběžněji používaných technologií pro osobní a podnikové sítě, zatímco další technologie jako ZigBee a LoRa rozšiřují možnosti v oblasti IoT. S rostoucí poptávkou po mobilních a bezdrátových aplikacích se tyto technologie neustále vyvíjejí, zvyšují rychlost, pokrytí a efektivitu přenosu dat.